Технические данные котлов Попова П.Н.

| Наименование | Котёл Попова 25 | Котёл Попова 50 | Котёл Попова 100 | Котёл Попова 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность, кВт | 2-25 | 5-50 | 15-100 | 30-300 |
| Оптимальная рабочая температура теплоносителя, Сº | 75-95 |
| Допустимое избыточное рабочее давление, бар | до 8,0 |
| Количество воды в теплообменнике, л | 40 | 80 | 180 | 350 |
| Максимальный объём воды в системе отопления ( 2 л на 1м2 площади помещения ), л | 400 | 800 | 1600 | 4800 |
| Площадь обогреваемого жилого помещения с высотой потолков 2,5м (1квт*ч на 8 м2 площади), м2 | 200 | 400 | 800 | 2400 |
| Температура отходящих газов, Сº | 80-150 |
| Объем топки, м³ | 0,25 | 0,45 | 0,8 | 2,47 |
| Максимальная загрузка дров, кг | 25 | 50 | 100 | 300 |
| Продолжительность горения, час | 10 - 12 |
| Расход топлива при номинальной мощности котла (сосновые дрова с влажностью <30% ) , кг/час | 2,5 | 5,0 | 10 | 30 |
| Габариты котла, мм |  |  |  |  |
| Длина | 1100 | 1200 | 1600 | 2600 |
| Ширина | 560 | 650 | 880 | 1150 |
| Высота | 1500 | 1950 | 1950 | 2700 |
| Общий вес, кг | 350 | 500 | 1000 | 2200 |